Приложение № 4

к вопросу № 11 повестки дня Общего собрания

Техническое задание

На работы по установке оборудования для системы контроля и управления доступом (СКУД)

1. Назначение системы

# Система контроля и управления доступом (СКУД) комплекса предназначена для организации доступа на территорию подземного паркинга жителей и гостей комплекса, в соответствии с предоставленными пользователям системы правами и условиями, определяемыми администратором СКУД, политикой безопасности и руководством жилого комплекса.

# СКУД строится на основе аппаратно-программной системы контроля доступа ЭРА (Россия), считывателей и карт (меток)  дальнего действия Smartec и шлагбаумов CAMЕ (Италия).

В СКУД входит оборудование (Hikvision) для видеонаблюдения и организации двусторонней аудио-связи при въезде и выезде с подземного паркинга.

Основной целью СКУД является санкционированное предоставление удаленного доступа.

2. Основные технические решения

2.1. Центральное оборудование.

В качестве центрального оборудования системы контроля и управления доступом использовать контроллеры «ЭРА-10000 V2», которые осуществляют сбор информации со всех считывающих устройств и управление исполнительными устройствами системы. Контролеры объединяются с помощью сети Ethernet. Сбор всех данных о работе системы осуществляется на АРМ СКУД.

  - Программное обеспечение системы  состоит из компонентов:

Серверная часть («сервер») – это главный/центральный элемент  всей системы контроля доступа «ЭРА», создающий условия для ее полноценной работы. Эта программа предназначена для обеспечения связи и обмена данными с контроллерами серии «ЭРА» и поддержки удаленных объектов на уровне глобальной сети. «Сервер» устанавливается на одном автоматизированном рабочем месте (ПК)

Клиентская часть ("Клиент") – это программа СКД «ЭРА», которая является основной рабочей средой оператора, имеет удобный пользовательский интерфейс и предназначена для работы с базами данных (ввод и редактирование данных, составление отчетов, мониторинг и пр.). «Клиент» устанавливается на неограниченное количество рабочих мест (персональных компьютеров).

2.3 Оборудование СКУД.

Въезд на подземный паркинг оборудуются скоростным шлагбаумам, который устанавливаются на левой стороне проезжей части, на расстоянии 6,5-8 метров от ворот.

Подъемные ворота на въезд и выезд оборудуются комплектами фотоэлементов, а  также устанавливается светофор.

3. Алгоритм работы системы

3.1. При въезде на территорию ЖК автомобилей, имеющих действующую (разрешающую проезд)  карту (метку) доступа, открывается шлагбаум и загорается зеленый свет на светофоре, затем открываются подъемные ворота. После въезда на паркинг, ворота закрываются.

Все лица, не имеющие действующей карты доступа, через вызывную панель с видеокамерой, связываются с оператором (охраной), который принимает решение по осуществлению прав доступа согласно внутренним инструкциям.

3.2. Выезд с территории паркинга. Автомобиль с действующей (разрешающую проезд)  картой (меткой) доступа подъезжает к подъему на выезд из паркинга. На светофоре красный свет меняется на зеленый (разрешающий) и ворота начинает подниматься. Автомобиль начинает движение на выезд и светофор переключается на красный. Все лица, не имеющие действующей карты доступа, через вызывную панель с видеокамерой, связываются с оператором (охраной).

3.3. Обеспечивается возможность ручного управления шлагбаума и ворот диспетчером и/или соответствующего поста охраны.

3.4. Обеспечивается визуальный контроль открытия шлагбаума от диспетчера и/или соответствующего поста охраны.

4. Типы оборудования

- Для организации комфортного въезда/выезда используются считыватели дальней идентификации, что позволяет идентифицировать машину на расстоянии нескольких метров.

- Возможно ограничение действия карт (меток) для пропуска автотранспорта по времени, по временному графику проезда.

- Возможна установка запрета двойного проезда (по одной карте может заехать только одна машина)

- Карты для автотранспорта невозможно использовать для пешего прохода

- Количество выдаваемых карт (меток) постоянным пользователям, может быть строго привязано к количеству закрепленных за ними мест на парковке

5. Элементы системы

1. Шлагбаум

- Современный и легко интегрируемый дизайн.

- Возможность установки дополнительных принадлежностей непосредственно на тумбу.

- Расположенная на тумбе, куполообразная сигнальная лампа со светодиодами

повышенной светоотдачи.

- Тумба из окрашенной стали с антикоррозионным покрытием или из нержавеющей

стали AISI 304.

- Специальный блок управления с  технологией энкодера для обеспечения полного

контроля за движением стрелы, и высокочувствительного обнаружения препятствий.

- Независимое регулирование скорости открывания и скорости закрывания шлагбаума.

- Удобство подключения аксессуаров и настройки блока управления

- Возможность установки фотоэлементов и сигнальной лампы на тумбу шлагбаума для большей безопасности, надёжности и долговечности системы

- ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ (на максимальной скорости) ВСЕГО ЛИШЬ ЗА 0,9 СЕКУНДЫ

- АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ УДАРА

- НИЗКОВОЛЬТНАЯ СИСТЕМА

Технические характеристики

Напряжение питания (В, 50/60 ГЦ)	 ~230

Напряжение питания мотора (В) 	 =24

Потребляемый ток (A)			 15 (макс.)

Мощность (Вт) 			300

Мин.время открывания на 90° (сек.) 	0,9

Интенсивность использования (%) 	ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Идеальное решение для интенсивного использования.

*Привод, работающий от 24 Вольт постоянного тока, представляет собой идеальное решение, способное выдержать интенсивный режим эксплуатации на парковках и в других местах со значительным транспортным потоком на въезде или выезде.

НОВЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Помимо стандартных функций управления и безопасности, новый блок управления ZL30 шлагбаума Gard 3000 обладает множеством функциональных особенностей, которые позволяют добиться полного контроля за автоматикой и оптимизировать ее работу.

2.Светофоры

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: регулирование движения на парковках, автостоянках, проездах на охраняемую территорию предприятий и организаций.

Технические характеристики

Напряжение питания (В, 50Гц)	~230

Мощность лампы (Вт)			70

Класс защиты				 IP65

Размеры (мм)				180x90x410

Масса (кг) 				2.7

Светофоры оснащены кронштейнами крепления к вертикальной поверхности и имеют возможность регулировки положения вокруг вертикальной оси в диапазоне 180 градусов.

3.Дистанционный считыватель

## Smartec ST-LR300 - проксимити считыватель с большой дистанцией считывания и встроенной антенной, который работает с UHF картами стандарта ISO-18000-6C, ISO-18000-6B и предназначен для решения таких задач, которые требуют большого расстояния считывания, например, для контроля доступа автомобильного транспорта. Устройство сконструировано на базе высокопроизводительного радиочипа IPJ-R2000 с улучшенной фильтрацией радиосигналов, а также оснащено высокочувствительной антенной с круговой поляризацией, что в совокупности обеспечивает надежное считывание пассивных UHF идентификаторов на расстоянии до 10 м вне независимости от их пространственного положения.

## Карта UHF + EmMarin, 86х54х1.6мм.

## Основные особенности:

## Рабочая частота UHF - 860-960 МГц

## Рабочая частота EM - 125 кГц

## Стандарт UHF - EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)

## Расстояние считывания UHF - до 10 м

## Расстояние считывания EM - до 6 см

## ЧИП UHF - Alien H3

## ЧИП EM - Н-4100

## Емкость памяти UHF - EPC 96 бит,

## USER 512 бит

## Емкость памяти EM - 64 бит

## Тип памяти UHF - чтение/запись

## Тип памяти EM - чтение

## Материал - ПВХ

## Размеры - 86 х 54,0 х 0,8 мм

## Диапазон рабочих температур - -50 °С до +85 °С

## Рабочая влажность - 90%

- Колесоотбойники

- Кабельный трап 1000мм

- Парковочный столбик съемный